Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Platnosť cenovej ponuky do (mesiac/rok):

Názov zadávateľa : Karol Gejdoš Galia

Sídlo zadávateľa: Dúbrava 490, 032 12 Dúbrava

IČO zadávateľa: 32590491

Logický celok č. 3: Univerzálne dvojstanicové zváracie robotizované pracovisko - 1 ks

| Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie logického celku: ................................................................................................. |
| --- |
|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Základný stroj | Šesťosé robotické rameno | áno |  |  |
|  | Dva jednoosé manipulačné polohovadlá (jedno je koncipované ako polohovadlo s vodorovnou osou otáčania a druhé so zvislou osou otáčania) | áno |  |  |
|  | Opakovateľná presnosť pohybu robota do ± 0,1 mm | áno |  |  |
|  | Riadiaca jednotka komunikujúca priamo s robotom, so zváracím zdrojom a manipulačnými polohovadlami | áno |  |  |
|  | Plynulá zmena zváracích parametrov v priebehu zvárania | áno |  |  |
|  | Spojenie výrobného a manipulačného zariadenia cez nadradený softvér so špeciálnym užívateľským rozhraním s reportovacími funkciami pre účely vytvorenia digitálnej zostavy na úrovni kyber-fyzikálnych systémov | áno |  |  |
|  | Robot s dosahom ramena minimálne (mm) | 2000 |  |  |
|  | Nosnosť robota minimálne (kg) | 5 |  |  |
|  | Synchrónne riadené jednoosé manipulačné polohovadlá – každé s nosnosťou minimálne (kg) | 900 |  |  |
|  | Pulzný 500 A zvárací zdroj MIG/MAG s maximálnym zváracím prúdom minimálne | 400 A |  |  |
|  | Digitálny invertorový zvárací zdroj s možnosťou zvárania metódou DC a DC Pulse | áno |  |  |
|  | Štvorkladkový podávač zváracieho drôtu vybavený encoderom s možnosťou zvárania MIG / MAG , Wave Pulse a Pulse MIG | áno |  |  |
|  | Zvárací zdroj s harverovou a softvérovou výbavou pre zváranie tenkých plechov a premenlivých zváracich medzier | áno |  |  |
|  | Zvárací zdroj ovládaný a nastaviteľný z nadradeného riadiacíeho systému | áno |  |  |
|  | Pri výpadku el. energie a opätovnom obnovení napájania musí robot vedieť pokračovať z miesta v programe v ktorom došlo k výpadku bez nutnosti opakovania celého cyklu zvárania od začiatku | áno |  |  |
|  | Systém musí spĺňať podmienky CE | áno |  |  |
|  | Vstup do pracovného priestoru robotizovaného pracoviska vybavený bezpečnostnými prvkami | áno |  |  |
|  | Vodou chladený zvárací horák vrátane kolízneho senzora. | áno |  |  |
|  | Čistiaca stanica horáka - systém pre automatické čistenie . | áno |  |  |
|  | Programovanie - kompletné naprogramovanie pohybu robota, pohybu manipulačných polohovadiel vrátane kompletných zváracích parametrov a použitie senzorov realizované prostredníctvom ručného programovacieho panela | áno |  |  |
|  | Systém pre priame monitorovanie a kontrolu zváracích parametrov počas zváracieho procesu s pripojením na počítačovú sieť a možnosťou vytvorenia dátovej matice. | áno |  |  |
|  | Bezdotykové meranie so spätnou väzbou pre riadenie na úrovni exponenciálnych systémov - bezkontaktné meranie pre následnú korekciu naprogramovanej trajektórie robota počas zvárania | áno |  |  |
|  | Systém pre vzdialenú správu, monitorovanie a modifikáciu zváracích parametrov cez počítačové siete v zmysle konceptu Industry 4.0. | áno |  |  |
|  | Cena (suma spolu) za základný stroj v EUR bez DPH |  |

| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  |
|  | Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EÚ a SR týkajúce sa logického celku |  |
|  | Cena (suma spolu) za ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného log. celku v EUR bez DPH |  |

|  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č. 3: Zváracie robotizované pracovisko - 1 ks | Základný stroj |  | 1 ks |  |
|  | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | 1 ks |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................			      .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača