Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Platnosť cenovej ponuky do (mesiac/rok):

Názov zadávateľa : Karol Gejdoš Galia

Sídlo zadávateľa: Dúbrava 490, 032 12 Dúbrava

IČO zadávateľa: 32590491

Logický celok č. 1: Frézovacie centrum s robotizáciou - 1 ks

| Obchodné meno výrobcu: Typové označenie logického celku: |
| --- |
|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Základný stroj | CNC riadenie | áno |  |  |
|  | Lineárne valivé vedenia | áno |  |  |
|  | Priame odmeriavanie | áno |  |  |
|  | Pojazd v osi X v rozsahu (mm) | 800 až 1200 |  |  |
|  | Pojazd v osi Y v rozsahu (mm) | 500 až 700 |  |  |
|  | Pojazd vreteníka v osi Z v rozsahu (mm) | 600 až 800 |  |  |
|  | Upínacia plocha stola minimálne (mm) | 1100 x 500 |  |  |
|  | Maximálne zaťaženie stola minimálne (kg) | 500 |  |  |
|  | Presnosť polohovania X, Y, Z maximálne (mm) | 0,013 |  |  |
|  | Opakovaná presnosť X, Y, Z maximálne (mm) | 0,006 |  |  |
|  | Rýchloposuv osi X,Y,Z minimálne (mm/min) | 25 000 |  |  |
|  | Max. otáčky vretena minimálne (ot/min) | 10 000 |  |  |
|  | Kužeľ vretena DIN 69871 - A ISO 40 | áno |  |  |
|  | Výkon pohonu vretena minimálne (S1/S6 – 40 %) (kW) | 15/25 |  |  |
|  | Maximálny krútiaci moment S1/S6 minimálne (Nm) | 120/220 |  |  |
|  | Počet nástrojov v zásobníku minimálne (ks) | 20 |  |  |
|  | Max. priemer nástroja v zásobníku minimálne (mm) | 60 |  |  |
|  | Max. dĺžka nástroja v zásobníku minimálne (mm) | 250 |  |  |
|  | Max. hmotnosť nástroja v zásobníku minimálne (kg) | 6 |  |  |
|  | Celkový príkon stroja maximálne (kW) | 50 |  |  |
|  | Štvrtá prídavná os | áno |  |  |
|  | Nástrojová bezkontaktná sonda | áno |  |  |
|  | Manipulačný robot | áno |  |  |
|  | Počet osí | 6 |  |  |
|  | Maximálna nosnosť robota minimálne (kg) | 9 |  |  |
|  | Maximálny dosah ramena robota minimálne (mm) | 1300 |  |  |
|  | Opakovateľná presnosť maximálne (mm) | 0,04 |  |  |
|  | Jednoduché uchopovače pre 2 typy obrobkov | áno |  |  |
|  | Úplná integrácia systému robota a obrábacieho centra v zmysle konceptu Industry 4.0 | áno |  |  |
|  | CPS spojenie výrobného a manipulačného zariadenia zabezpečené cez nadradený softvér so špeciálnym užívateľským rozhraním s reportovacími funkciami pre účely vytvorenia digitálnej zostavy na úrovni kyber-fyzikálnych systémov. | áno |  |  |
|  | Pripojenie na počítačovú sieť v zmysle konceptu Industy 4.0 | áno |  |  |
|  | Upínače pre 2 rôzne diely – každý diel upínaný v 2 polohách | áno |  |  |
|  | Bezdotykové meranie so spätnou väzbou pre systém na úrovni exponenciálnych systémov | áno |  |  |
|  | Bezkontaktná kontrola správnosti frézovania | áno |  |  |
|  | Cena (suma spolu) za základný stroj v EUR bez DPH |  |

| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  |
|  | Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EÚ a SR týkajúce sa logického celku |  |
|  | Cena (suma spolu) za ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného log. celku v EUR bez DPH |  |

|  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č. 1: Frézovacie centrum s robotizáciou - 1 ks | Základný stroj |  | 1 ks |  |
|  | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | 1 ks |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................			      .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača